## Slide 1: 设备驱动与GPU
上海交通大学
https://www.sjtu.edu.cn
CS3601 · 操作系统（2023秋）

## Slide 2: 回顾：OS的分层设计

## Slide 3: 回顾：设备最基本的抽象
状态寄存器
地址寄存器
数据寄存器
命令寄存器
寄存器
微控制器 (CPU)
内部存储 (DRAM/SRAM 或兼而有之)
其他设备相关的硬件芯片
对外接口
内部组成

## Slide 4: 回顾：传统 I/O 流程
While(STATUS == BUSY)
; // 不断等待，直到设备不再忙碌
Write data to DATA register and address to ADDRESS register
Write command to COMMAND register
（此时设备开始工作，并执行 COMMAND 对应操作）
While(STATUS == BUSY)
; // 再次等待，直到设备响应完请求

## Slide 5: 回顾：利用中断提高CPU利用率
轮询模式
中断模式
CPU 不断轮询，无法执行其他任务
CPU 可以运行2
CPU 运行线程1

## Slide 6: 回顾：I/O 指令
案例：使用 OUT 指令向设备发送数据
  out 0x120, %eax
  指定数据寄存器 (%eax)
  指定设备对应的 I/O 端口 (0x120)
    I/O 端口：不同于物理内存空间的另一命名空间
特权指令
  只有OS可以和直接和设备交互

## Slide 7: 回顾：内存映射 I/O (MMIO)
使用 LOAD 和 STORE 指令直接访问I/O模块的寄存器和缓冲区
  和内存的读写访问相同
  内存地址被I/O设备位置信息所重载
为总线模块提供 统一接口
  MMU将物理地址转换为虚拟地址
    物理地址就是总线地址
  I/O模块负责将总线地址转换为设备的寄存器地址

## Slide 8: MMIO地址应使用Volatile关键字
void main(void)
{
void *pdev = (void *) 0x40400000;
size_t size = (1024*1024);
int *base;
volatile int *pcid, cid;
base = mmap(pdev, size, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_ANONYMOUS|MAP_PRIVATE, -1, 0);
if (base == MAP_FAILED) errx(1, "mmap failure");
pcid = (int *) (((void *) base) + 0xf0704);
cid = *pcid;
printf(“cid = %d\n", cid);
cid = *pcid;
printf(“cid = %d\n", cid);
munmap(base, size);
}
若不加volatile，编译器会认为这两个printf()多余，并消除第二个内存加载操作

## Slide 9: 回顾：磁盘设备的DMA
直接内存访问：DMA（Direct Memory Access）
  CPU向磁盘控制器发送“读”指令，一次读取一大块数据
  “读”指令中包含了目标数据在内存中的地址
磁盘控制器将数据直接读取到磁盘的内存缓冲区
  直接读取物理内存中的目标数据
  不需要CPU的参与
Notes: 写的东西搬运到磁盘上会很耗时。

## Slide 10: 回顾：磁盘设备的DMA
非DMA模式
DMA模式
CPU将数据拷贝到磁盘

## Slide 11: DMA的优点
减轻CPU负载
  执行其他程序
减少传输次数
  原先有2次：设备→CPU，CPU→内存；现在：设备→内存
可以更好地支持“长消息”
  需要总线支持
分摊总线协议开销
  单次操作包括：获取总线，传输，释放总线
DMA有什么缺点（不适合的操作）？
Notes: 缺点：对于很小的数据，开销过大。发起DMA Engine也要发起一些控制请求到硬件设备，要有一个固定的cost

## Slide 12: CPU访问物理内存与访问设备的对比
CPU如何与物理内存交互：
  通过系统总线与物理内存连接
  使用物理地址寻址内存内容
CPU如何与设备交互：
  同样使用总线地址（也即物理地址）
  轮询 vs. 中断 vs. DMA
  PIO和MMIO

## Slide 13: CPU访问设备的方式小结
CPU
内存
I/O 设备
load/store
PIO (in/out)
/MMIO (load/store)
DMA
Load/Store 指令（ARM）
  用于CPU读写内存
  作用于物理地址空间
MMIO 操作（x86/ARM等）
  将设备寄存器映射到物理地址空间
  页表再将物理地址映射为虚拟地址
DMA
  设备使用物理地址访问内存
  问：安全性如何保证？

## Slide 14: DMA的安全性问题
问题：设备可通过DMA访问任意物理内存
错误地址访问
  误读：设备操作出错、数据泄露等
  误写：系统崩溃，关键数据丢失等
恶意地址访问
  恶意设备、恶意用户态驱动
    可发起任意DMA请求
  应用攻击：应用挟持、应用数据窃取等
  内核攻击：内核代码注入，内核数据窃取等

## Slide 15: IOMMU：为I/O设备做地址翻译
避免设备直接使用物理地址访问内存
  设备DMA使用IOVA，由IOMMU翻译为PA（实际的物理地址）
  使用IOTLB优化IOMMU地址翻译流程
  广泛用于DMA隔离
    用户态驱动、虚拟化等
VA
IOVA
Notes: IOMMU限制网卡，能访问哪些物理地址。

## Slide 16: I/O子系统

## Slide 17: 我们为什么需要I/O子系统
数以千计的设备类型，个性千差万别：
  如何标准化设备接口？
设备的不可靠性：
  介质失效或传输错误
  如何提供可靠性保证？
设备的不可预测性和慢速：
  如果不清楚设备的具体表现，该如何管理它们？

## Slide 18: 不同设备的响应效率和处理性能千差万别
I/O 子系统必须能 处理好这些差别
  高速设备：最小化开销
  慢速设备：避免浪费 CPU时间盲目等待

## Slide 19: I/O 子系统的目标
提供统一接口，涵盖不同设备：
  如下代码对各种设备通用：
  FILE fd = fopen(“/dev/something”,”rw”); for (int i = 0; i < 10; i++) { fprintf(fd,”Count %d\n”,i); } close(fd);
  原因：设备代码（即“驱动程序”）实现了标准接口
提供I/O硬件的抽象层
  管理硬件资源；隐藏硬件细节
Notes: 键盘、显示器、U盘为什么是文件？
游戏手柄？
Lidar？
Socket反例：send/recv
I/O device has its own CPU?

## Slide 20: 三类设备接口
三类常见的 设备接口：
  字符设备
  块设备
  网络设备

## Slide 21: 字符设备
例子：键盘/鼠标，串口，部分USB设备等
  串行访问，每次一个字符
I/O命令
  get(), put()等
通常使用文件系统接口进行交互
  open(), read(), write(), close()

## Slide 22: 块设备
例子：磁盘、磁带、DVD
统一的块I/O接口
  以块为粒度访问数据
提供原始I/O接口（Raw I/O）或文件形式访问
  原始I/O：字节流
允许以内存映射文件的方式访问文件内容
  即 Memory-Mapped File

## Slide 23: 网络设备
例子：以太网卡、无线网络、蓝牙等
不同于块设备、字符设备，网络设备有自己的接口
  提供特殊网络接口，支持各类网络协议
  负责网络包的收发

## Slide 24: 设备驱动
内核中设备特定代码，和硬件设备直接交互：
  提供标准的文件系统接口
  内核I/O子系统可以和内核不同驱动交互
  可借助ioctl()系统调用进行设备相关配置
Linux的设备驱动通常分为两部分：
  上半部：迅速处理；此时中断处于关闭状态，没有嵌套
  下半部：延后处理；此时中断处于打开状态，可能发生嵌套
Notes: 上半部，关掉中断；下半部在开启，因为网络包已经处理完了

## Slide 25: GPU
复杂设备管理

## Slide 26: 为什么需要GPU等专用加速器？
CPU无法满足复杂计算任务的性能要求
  摩尔定律逐渐失效
  CPU性能提升缓慢
  应用算力需求提升迅速
解决方案：为特定计算任务设计专用加速器
  密码学加速器：AES、哈希、同态加密
  AI加速器：GPU、NPU、TPU
  FPGA：可实现各类硬件加速逻辑

## Slide 27: 为什么GPU能够加速AI任务？
善于处理高并发计算任务
  拥有大量计算单元
  Single-Instruction-Multiple-Thread（SIMT）
针对特定AI算子进行硬件优化
  Tensor Core：加速矩阵乘法
  SFU：加速特定函数计算
高内存带宽
  H100 HBM：3.35TB/s

## Slide 28: GPU架构下的软件栈
GPU Runtime（如CUDA）将API调用转化为GPU 指令
操作系统驱动管理GPU，将指令加载至GPU运行

## Slide 29: 操作系统如何管理GPU？
目的：帮助应用将计算任务下发到GPU上执行
理论方法：
1. 把数据和代码拷贝到GPU内存中（DMA）
2. 告知GPU开始运行计算任务（MMIO）
3. 将计算结果拷贝回CPU内存中（DMA）
如何把大象放进冰箱里？

## Slide 30: 操作系统如何管理GPU？
目的：帮助应用将计算任务下发到GPU上执行
方法：
1. 如何操控GPU？
  发起DMA、发起任务执行

## Slide 31: Command Processor
接受CPU发送的控制指令
  内存拷贝指令
  任务启动指令
  其他指令
处理控制指令
  调用Copy Engine完成内存传输
  将任务加载到Compute Engine指令

## Slide 32: Command Buffer
CPU通过Command Buffer发送GPU管理指令
  CPU内存中的一块区域
  由GPU 驱动申请
采用生产者消费者模式
  Command Buffer为一内存队列
  GET寄存器指向下一个被处理的指令
  PUT寄存器指向上一个放入队列的指令

## Slide 33: Command Buffer
GET
PUT
Size | Base
sizegroup1 | basegroup1
sizegroup2 | basegroup2
… | …
Command group 1
Command group 2
…
Command Ring Buffer
Command Buffer
GPU Reg
(accessed w/ MMIO)
CPU Memory
allocated by GPU driver
configured by GPU driver
更新put寄存器，由GPU driver更新
Notes: GET和PUT是写死的两个寄存器，由

## Slide 34: Command Buffer
GET
PUT
Size | Base
sizegroup1 | basegroup1
sizegroup2 | basegroup2
… | …
sizegroupn | basegroupn
Command group 1
Command group 2
…
Command group n
CPU Memory
Command Ring Buffer
Command Buffer
Command Push
GPU Reg
(accessed w/ MMIO)
updated by GPU driver

## Slide 35: Command Buffer
GET
PUT
Size | Base
sizegroup1 | basegroup1
sizegroup2 | basegroup2
… | …
sizegroupn | basegroup2n
Command group 1
Command group 2
…
Command group n
Command Ring Buffer
Command Buffer
CPU Memory
Command Fetch
GPU Reg
(accessed w/ MMIO)
updated by GPU

## Slide 36: 操作系统如何管理GPU？
目的：帮助应用将计算任务下发到GPU上执行
方法：
1. 如何操控GPU？
  Command Processor + Command Buffer
2. 如何管理GPU计算任务？
  运行环境、隔离机制

## Slide 37: GPU Context
GPU Context：GPU任务运行抽象
  拥有自己的虚拟地址空间
  包含计算代码、数据、可用内存
  类似CPU进程
GPU Channel：构建Context的硬件单元
  拥有自己的页表与控制域
  向channel发送指令将数据、计算任务加载至一个GPU Context
  一个GPU Context可对应多个GPU Channel
    类似一个多线程进程可在多个CPU core上运行
    GPU Channel不是GPU core
类似于CPU上的进程的概念
控制模块

## Slide 38: GPU Channel
驱动通过channel descriptor管理一个channel
驱动可直接修改GPU页表配置channel地址空间
  可映射GPU物理内存或CPU物理内存
Channel
Control area
Channel
descriptors
Page
directory
Page
tables
GPU memory
CPU memory
GPU memory
只有两个二级
Notes: GPU代码可以直接访问CPU内存，通过DMA的逻辑，但是全部硬件化了，不需要额外DMA操作

## Slide 39: GPU任务隔离
为不同进程的GPU任务创建对应GPU Context
Context执行时只能访问自己的虚拟地址空间
  隔离代码、数据

## Slide 40: 操作系统如何管理GPU？
目的：帮助应用将计算任务下发到GPU上执行
方法：
1. 如何操控GPU？
  Command Processor
2. 如何管理GPU计算任务？
  GPU Context&Channel
3. 如何获得返回结果？

## Slide 41: GPU结果返回
完成事件捕获
  计算完成后，GPU向CPU发送任务完成中断
  结果位于GPU内存中
计算结果获取
  应用调用Runtime API将结果数据拷贝至CPU内存
    cudaMemcpy
  通过command buffer发送DMA请求

## Slide 42: 操作系统如何管理GPU？
CPU
GPU
PCI Bus
OS/Driver
Runtime
APP
MMIO
Code
Data
Command buffer
DMA buffer
Context
Host
Device
Memory
Channel
descriptor
Page
directory
Page
tables
Init context metadata
Notes: 虹桥十米附近，挖坑
吊车入侵，倒下，200+火车GG；施工安全
工作地点分散：难以高效检测；
监管男
高尖端技术
同济设计院

## Slide 43: 操作系统如何管理GPU？
CPU
GPU
PCI Bus
OS/Driver
Runtime
APP
cudaMalloc
cudaMemcpy
MMIO
1
2
3
Code
Data
cudaLaunch
Command buffer
DMA buffer
Context
Host
Device
Memory
2
2
3
Channel
descriptor
Page
directory
Page
tables
2
2
2
3
3
3
3
1
2
Notes: 虹桥十米附近，挖坑
吊车入侵，倒下，200+火车GG；施工安全
工作地点分散：难以高效检测；
监管男
高尖端技术
同济设计院

## Slide 44: 纯内核态GPU管理
GPU Runtime
  提供上层开发接口
  生成GPU Command
  调用GPU驱动
GPU 内核驱动
  提供驱动接口（如ioctl）
  创建GPU Context，配置IOMMU
  发送GPU Command
    DMA，Kernel Launch等
CPU
GPU
PCI Bus
OS/Driver
Runtime
APP
MMIO
Runtime API
syscall

## Slide 45: 性能问题
用户-内核特权切换
  数据拷贝，发送指令等操作均需调用GPU驱动
  频繁特权级切换造成性能下降
用户-内核数据拷贝
  GPU Command
  训练数据
  模型参数
  GPU kernel代码
  结果数据

## Slide 46: 混合管理模式：CUDA+GPU Driver
GPU Driver负责控制面
  关键结构初始化
    GPU Context创建，Channel初始化，Command buffer初始化，DMA buffer初始化
  隔离配置
    Channel页表，IOMMU，MMIO映射
CUDA Runtime负责数据面
  生成GPU Command
  向GPU发送Command
    DMA，kernel launch等
在用户态直接发给GPU
Notes: 本来的话，是要先把设备的东西写到内核DMA，然后OS在把command写到GPU，又要切换内核又要系统调用中断。

## Slide 47: 其他专用加速器的管理
数据加载
  拥有独立内存：使用DMA拷贝代码/数据
  共享CPU内存：直接配置IOMMU允许内存访问
设备控制
  使用MMIO控制加速设备
Runtime支持
  简单加速器：提供调用接口
    AES加速器、HASH加速器、同态加密加速器
  复杂加速器：提供开发库
    GPU、NPU、TPU

## Slide 48: GPU 调度
复杂设备管理

## Slide 49: 回顾：操作系统对CPU的管理
分时复用单一CPU核心
  OS挑选合适线程加载到CPU上运行
利用线程/进程使用多个CPU核心
  复杂计算任务通过多线程利用多个CPU核心
核0
核1
线程0
线程2
线程5
线程8
线程3
线程7
线程1
线程9
…
…
调度器
管理
管理
切换
切换
切换
切换
切换
切换

## Slide 50: 操作系统管理单一GPU
基本能力：GPU任务加载
  挑选合适的任务
  将任务加载到GPU上运行
优化目标： 最优化调度效果
  GPU资源利用率
  任务时延、吞吐要求
  能耗
  …

## Slide 51: GPU分时复用
操作系统调度GPU任务
  维护GPU任务队列
  根据调度算法挑选GPU任务
串行执行
  GPU不支持暂停-恢复执行
  当前任务完成后才能执行下一个任务
GPU
任务1
任务2
任务3
任务4
…

## Slide 52: GPU分时复用
每次运行一个GPU任务
前一任务返回后执行下一任务

## Slide 53: 问题1：时延放大
任务1
任务2
任务3
Time
T3
T2
T1
当前任务完成才可执行后一任务
  长任务会极大增加短任务时延
  优先执行短任务会饿死长任务

## Slide 54: 任务拆分
任务1
任务2
任务3
Time
T3
T2
T1
将一个大的GPU任务拆分成若干小任务
  实现细粒度调度 -> 去除时延放大，任务时延可控
  拆分增加任务实际执行时间

## Slide 55: 问题2：资源浪费
单一任务无法均衡利用所有GPU资源
  任务拥有内存、算力等不同瓶颈

## Slide 56: Multi-Process Service (MPS)
将不同计算任务同时运行在GPU上
  最大化GPU资源利用
多任务对应一个Context
（无任务间隔离）
每个任务一个Context
（基于页表隔离）

## Slide 57: 操作系统管理多个GPU
使用多个GPU提升运算速度
  如何对GPU任务进行拆分？
  如何将拆分后任务部署到多个GPU协同执行？
任务
GPU1
GPU2
GPUn
…
？

## Slide 58: 数据并行
每个GPU处理不同数据
  利用本地数据进行训练
  同步参数更新到Parameter Server
单个GPU放不下模型怎么办？

## Slide 59: 模型并行
每个GPU处理模型的一部分
  每个GPU利用所有数据进行计算
  只计算部分模型
适合处理大模型
模型如何拆分？
各部分间依赖如何解决？

## Slide 60: 流水线并行
每个GPU处理模型的一个阶段
  将模型线性拆分为不同阶段
  每个GPU运行一个阶段的计算任务

## Slide 61: 流水线并行
流水线运行
  多个数据进行并发处理
  每个节点只维护本地参数
主要优化方向：流水线利用率
  减少流水线中的bubble

## Slide 62: 流水线并行
Chimera：引入反向流水线填充bubble
  同时运行正反两个流水线：P0  P3/P3  P0
  设计任务排列顺序减少bubble